|  | Datum: 2023-___-___ Förnam + Efternamn Gatunamn ÅRSTA Lgh NR, |
| --- | --- |

Regler för Renovering av badrum och kök:

- -  Ritningar och arbetsbeskrivning som visar vad som planeras

- -  Uppgift om vem / vilka som anlitas för att utföra arbetena

- -  Dokumentation som visar att aktuella utförare är auktoriserade enligt gällande 
    branschregler samt innehar gällande försäkringar:

  - Vid vatteninstallationer gäller Auktoriserad VVS-installatör

  - Vid tätskikt (golv och väggar) gäller Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK eller Säker Vatten

  - Vid elinstallationer gäller bl.a. Elsäkerhetsverkets föreskrifter inkl. egenkontrollprogram

- - Försäkringsbevis

- -  F-skattebevis

- -  Om du skall bygga om i lägenheten och skall använda hissarna för byggtransporter skall     du alltid skyddstäcka hissens golv och väggar. VIKTIGT! Städa hissen när du är klar.

- - Tidplan när arbetena avses bli utförda (Datum: veckonr + datum).

- - Ombyggnaden annonseras snarast i hiss och insidan av samtliga portar på insidan med Vad, När och av Vem samt mobilnr.

Badrummet:

- Vid inkommande vatten från väggen /schaktet, ska det återmonteras ett sk ”skvallerrör” som ska indikera ev läckage i väggen/schaktet.

- Rören från schakt får ej dras inuti ”föreningens” vägg. Pga vattenskaderisk.

- Med fördel byggs skåp och ev badkar så att man ser om kopplingar läcker i badrummet.

- Behöriga entreprenörer med försäkring, våtrumscertifikat och elbehörighet ska användas, ordna intyg från de, före och efter, utfört arbete.

- Idag får ej handukstork monteras på varmvattencirkulationsledningen, pga legionellarisken ökar. (På värmekretsen är det okej men den funkar bara vintertid utan el.)

- OBS! När man bilar i betongen för att ta bort befintligt avlopp så är det mycket vanligt att gå igenom till grannen under. Ta innan entreprenadens start kontakt med grannen under, och igen vid momentet vid golvbrunnen, då är det bra att ”stämpa” under i grannens WC så man minimerar ev störning och skador på grannens badrumstak.

- Täck frånluften i badrummet (+ ev lilla WC) (Pga att det dammar så mycket att luftflödet kommer att minska i hela huset, extra filterbyte debiteras Brf-innehavare.)

- Frånluftsventilen justeras till 17L/s i luftflöde på badrum och 10L/s i den lilla toaletten.

- Ventiler till Varm- och Kallvatten kan krångla vid avstängning i badrummet. Dessa tillhör Brf-innehavare. Om ventil utanför lägenhet måste stängas av så kontaktas Styrelsen i god tid.

KÖK:

- Frånluften med spjäll i spiskåpa justeras till 10L/s i grundflöde och 30L/s vid öppet spjäll.

- Brf-innehavaren ansvarar för att det blir OVK-godkänt vid ombyggnad. Egen fläkt som är ansluten mot ventilationen får ej monteras.

- Ismaskin i frys får ej direktanslutas mot kallvatten.

- Diskmaskin monteras med läckageskydd under och avstängningsventil från kallvattnet vid vattenkran.

OBS! Ovan ansvarar Brf-innehavare att det följs i genomförande.

Bilagor från entreprenören verkar okej om ovan följs enligt BRF Bolmen 2´s styrelse.

______________________            _____________________            __________________________________

Magnus Karlsson, Tf Ordförande    Peter Mikaelsson, Ledamot        För-& Efternamn,Brf-innehavare (Samtliga!)

OBS! EXEMPEL på Gamla Relationsritningar från byggår (år: 1989) för 4:a rummare på 95kvm på Ralångsvägen 3.